FILTRY DO UZDATNIANIA WODY FWR (z drenażem rurowym - lateralnym)

Wyk. C1                                      Wyk. C2                                       Wyk. C3

| A – króciec wlotowy B – króciec wylotowy C – króciec zaworu odpowietrzającego (gw. wew. Rp1”) | D – właz rewizyjny (DN 400) E – właz zasypowy (DN 400)* F – króciec spustowy (gw. wew.Rp 2”) |
| --- | --- |

(*) – na życzenie klienta dopuszcza się wykonanie włazu zasypowego E w górnej części płaszcza

Filtry do uzdatniania wody FWR to zbiorniki ciśnieniowe  stanowiące jedno z podstawowych urządzeń stacji  uzdatniania wody. Przeznaczone są do mechanicznego oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i drobnych zanieczyszczeń.

Filtr FWR wyposażony jest w drenaż rurowy (lateralny). Laterale filtracyjne wykonane są z PCV.

Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym do 6 bar.

Maksymalna temperatura pracy wynosi 40(C.

Filtry produkujemy w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną zgodnie z dyrektywą 97/23/WE.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Filtry do uzdatniania wody zabezpieczamy antykorozyjnie: od wewnątrz farbą z atestem PZH na zastosowanie do wody pitnej, od zewnątrz farbą podkładową. Na życzenie klienta dopuszcza się stosowanie innych zestawów malarskich. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas filtrów do uzdatniania wody podaje tabela:

| TYP | Średnica DN [mm] | Wys. płaszcza h [mm | Wysokość całkowita H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | h3 [mm] | h4 [mm] | Króćce A, B [mm] | Wydajn. [m3/h] | Masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wyk. B1 | Wyk. B2 | Wyk. B3 |  |  |  |  |  |  | Wyk. B1 | Wyk. B2 | Wyk. B3 |
| FWR 8/1 | 800 | 1500 | 2564 | 2464 | 2394 | 1997 | 1927 | 627 | 250 | 50 | 5,0 | 382 | 387 | 396 |
| FWR 8/2 |  | 2000 | 3064 | 2964 | 2894 | 1497 | 2427 |  |  |  |  | 431 | 436 | 445 |
| FWR 9/1 | 900 | 1500 | 2616 | 2516 | 2446 | 1973 | 1903 | 703 | 250 | 65 | 6,4 | 469 | 475 | 481 |
| FWR 9/2 |  | 2000 | 3116 | 3016 | 2946 | 2473 | 2403 |  |  |  |  | 525 | 531 | 537 |
| FWR 10/1 | 1000 | 1500 | 2666 | 2566 | 2496 | 1998 | 1928 | 728 | 250 | 65 | 7,6 | 652 | 658 | 664 |
| FWR 10/2 |  | 2000 | 3166 | 3066 | 2996 | 2498 | 2428 |  |  |  |  | 714 | 720 | 762 |
| FWR 12/1 | 1200 | 1500 | 2746 | 2746 | 2626 | 2098 | 1978 | 778 | 300 | 80 | 10,9 | 714 | 721 | 728 |
| FWR 12/2 |  | 2000 | 3246 | 3246 | 3126 | 2598 | 2478 |  |  |  |  | 803 | 810 | 817 |
| FWR 14/1 | 1400 | 1500 | 2823 | 2823 | 2701 | 2150 | 2028 | 828 | 300 | 100 | 15,0 | 844 | 855 | 866 |
| FWR 14/2 |  | 2000 | 3323 | 3323 | 3201 | 2650 | 2528 |  |  |  |  | 948 | 959 | 970 |
| FWR 16/1 | 1600 | 1500 | 2922 | 2922 | 2800 | 2202 | 2080 | 880 | 300 | 100 | 19,0 | 947 | 956 | 965 |
| FWR 16/2 |  | 2000 | 3422 | 3422 | 3300 | 2702 | 2580 |  |  |  |  | 1105 | 1114 | 1123 |
| FWR 18/1 | 1800 | 1500 | 3022 | 3022 | 2900 | 2252 | 2130 | 930 | 300 | 100 | 24,9 | 1360 | 1383 | 1396 |
| FWR 18/2 |  | 2000 | 3522 | 3522 | 3400 | 2752 | 2630 |  |  |  |  | 1549 | 1562 | 1575 |
| FWR 20/1 | 2000 | 1500 | 3224 | 3224 | 3000 | 2384 | 2160 | 1000 | 400 | 150 | 31,5 | 1540 | 1573 | 1506 |
| FWR 20/2 |  | 2000 | 3724 | 3724 | 3500 | 2884 | 2660 |  |  |  |  | 1738 | 1771 | 1805 |
| FWR 22/1 | 2200 | 1500 | 3434 | 3434 | 3104 | 2502 | 2172 | 1092 | 500 | 200 | 38,0 | 1805 | 1854 | 1903 |
| FWR 22/2 |  | 2000 | 3934 | 3934 | 3604 | 3002 | 2672 |  |  |  |  | 2077 | 2136 | 2175 |
| FWR 24/1 | 2400 | 1500 | 3534 | 3534 | 3204 | 2552 | 2222 | 1142 | 500 | 200 | 45,5 | 2409 | 2462 | 2505 |
| FWR 24/2 |  | 2000 | 4034 | 4034 | 3704 | 3052 | 2722 |  |  |  |  | 2707 | 2760 | 2813 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając wybrany z tabeli typ wyrobu oraz wykonanie

np. „Filtr FWR 16/1-C3”