KONTENER UCHYLNY TK

1 – kosz            2 – podstawa        3 – zamek

Kontener uchylny TK przeznaczony jest do składowania i transportu różnego rodzaju odpadów, detali, złomu, materiałów sypkich itp.

Konstrukcja podstawy umożliwia współpracę kontenera z wózkiem widłowym. Na życzenie klienta kontenery mogą być wyposażone w kółka jezdne, które umożliwiają ręczny transport pomiędzy stanowiskami.

Podstawę kontenera wykonujemy w dwóch wariantach: z ręcznym mechanizmem do wywracania za pomocą dźwigienki lub najazdowym, powodującym wywracanie pojemnika bez wysiadania operatora z wózka widłowego. Po opróżnieniu część wywrotna wraca do położenia pierwotnego i blokowana jest zatrzaskiem.

Pojemniki TK produkujemy z blachy stalowej malowane nawierzchniowo. Istnieje też możliwość wykonania kontenera z blachy kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas kontenerów uchylnych TK podaje tabela:

| Typ kontenera | Pojemność [dm3] | A [mm] | B [mm] | C mm] | D mm] | H [mm] | Masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TK 300 | 300 | 844 | 1220 | 730 | 960 | 771 | 124 |
| TK 600 | 600 | 864 | 1512 | 730 | 1110 | 884 | 145 |
| TK 900 | 900 | 1314 | 1512 | 730 | 1110 | 884 | 170 |
| TK 1100 | 1100 | 1064 | 1845 | 730 | 1320 | 1066 | 210 |
| TK 1500 | 1500 | 1544 | 1845 | 730 | 1320 | 1066 | 285 |
| TK 2000 | 2000 | 1302 | 2010 | 1050 | 1638 | 1448 | 370 |
| TK 2500 | 2500 | 1552 | 2010 | 1050 | 1638 | 1448 | 392 |

Zamówienia należy składać podając nazwą oraz dobraną z tabeli wielkość kontenera

np. „Kontener uchylny TK 600”